## 100M光端机系列

## 产品概述

| PDH光端机系列设备是一款基于PDH技术的光纤传输设备。设备提供路E1接口上和4路100M以太网上光传输。 广泛应用于各大运营商及行业用户的各种接入环境，如DDN、SDH及专用传输网等需要用光纤进行远程延伸的场合。 |  |
| --- | --- |

## 设备特点

- 每路E1具备单独环回功能，便于用户进行线路检测；

- 提供4路100M线速以太网，支持VLAN隔离；

- 此系列按照E1接口可分为：4、8、16路，E1接口阻抗支持：120Ω阻抗或75Ω阻抗；

- 8/16路设备支持1+1备份双光口；

- 8/16路设备支持一路公务电话；

- 4E1设备支持AC220V或DC48V两种电源；8/16E1设备支持冗余AC220V或DC48V双电源；

- 4E1设备为桌面式；8/16E1设备为19英寸1 U机壳设计，可以上标准机架；

- 设备带WEB管理页面。

## 设备技术参数

| 光接口 | 接口数量：1/2 |
| --- | --- |
|  | 接口类型：SC/FC/LC(SFP光模块)收发双芯或收发单芯 |
|  | 传输距离：20Km，40Km，60Km |
|  | 接收灵敏度：优于-36dBm |
| 以太网接口 | 接口数量：4 |
|  | 接口类型：RJ45 |
|  | 速率：10M/100M自适应 |
|  | 支持VLAN隔离 |
|  | 功耗：＜5W |
| E1接口 | 接口数量：4/8/16 |
|  | 接口类型： 75Ω（Q9）/120Ω（RJ45） |
|  | 输入频偏：2048Kbps±50ppm |
|  | 码型：HDB3 |
| 公务接口 | 8/16路设备带4线音频接口 |
| 尺寸 | 桌面式机械： 19英寸机械：宽440(483)mm×高44.5mm×深143mm |
| 电源接口 | 输入电压：AC 220V / DC－48V |
| 工作环境 | 工作温度：0℃ ～ +50℃ |
|  | 相对湿度：10 %～95 % |
|  | 大气压力：70～106 kpa |

## 设备典型应用

## 机械结构图

## 订货信息

| OT-4E1+4ETH-75Ω-A/D | 将4路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SFP、单路光口请备注)上进行传输；带WEB网管，桌面，AC220V或DC-48V供电 |
| --- | --- |
| OT-4E1+4ETH-120Ω-A/D | 将4路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SFP、单路光口请备注)上进行传输；带WEB网管，桌面式，AC220V或DC-48V供电 |
| OT-8E1+4ETH-75Ω-A/D | 将8路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，AC220V或DC-48V供电 |
| OT-8E1+4ETH-120Ω-A/D | 将8路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，AC220V或DC-48V供电 |
| OT-16E1+4ETH-75Ω-A/D | 将16路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，AC220V或DC-48V供电 |
| OT-16E1+4ETH-120Ω-A/D | 将16路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，AC220V或DC-48V供电 |
| OT-16E1+4ETH-75Ω-2*A/D | 将16路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |
| OT-16E1+4ETH-120Ω-2*A/D | 将16路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |
| OT-16E1+4ETH+LCD-75Ω-2*A/D | 将16路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带LCD液晶显示，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |
| OT-16E1+4ETH+LCD-120Ω-2*A/D | 将16路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带LCD液晶显示，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |
| 2OT-16E1+4ETH+LCD-75Ω-2*A/D | 将16路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到1+1光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带LCD液晶显示，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |
| 2OT-16E1+4ETH+LCD-120Ω-2*A/D | 将16路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到1+1光纤（默认1*9FC,支持SC、SFP、单路光口请备注)上进行传输，带一路公务电话，带LCD液晶显示，带WEB网管，1U，19英寸，支持AC/DC双电源通用输入 |