## OTA641语音宽带复用设备

## 产品概述

| OTA641语音系列设备是一款基于光纤传输的语音宽带复位设备。设备提供最多16/32路语音接口、4路以太网接口和4路E1上光传输。提供1+1备份光光口，支持光口无损切换。 设备广泛应用在：煤矿、公安、部队、交通等部门的语音、数据和图像综合接入。 |  |
| --- | --- |

## 设备特点

- 高密度单板设计，提升系统可靠性能，只区分中继、用户，无设置，直接安装；

- 丰富指示灯提示，方便施工时排除故障；

- 提供1+1备份双光口，支持无损切换，保证业务正常传输；

- 提供16/32路电话接口，每路话音占用一个64K信道，不压缩，语音质量好；提供极性翻转和来电显示功能，方便用户准确计费；

- 提供WEB设置功能，通过WEB可以查看、配置、升级设备；

- 4路线速100M以太网接口，可以划分VLAN（通过WEB配置）；

- 组网方式为点对点，支持FXO、FXS方式。解决了边缘客户的电话传输问题；

- 支持热线电话，即FXS设备对接使用；

- 19英寸1 U机壳设计，可以上标准机架；

## 设备技术参数

| 光接口 | 接口数量：1/2 | E1接口 | 接口数量：4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接口类型：SC/FC收发双芯或收发单芯 |  | 接口类型： 75Ω（Q9）/120Ω（RJ45） |
|  | 传输距离：20Km，40Km，60Km |  | 输入频偏：2048Kbps±50ppm |
|  | 接收灵敏度：优于-36dBm |  | 码型：HDB3 |
| 以太网接口 | 接口数量：4 | 语音接口 | 语音数量：4/8/16/32 |
|  | 接口类型：RJ45 |  | 接口类型：RJ45 每4路电话一个RJ45接口 |
|  | 速率：10M/100M自适应 |  | 二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件) |
| 端口防护 | 满足ITU-T 7/K.44 Uc(max)= 4kV R = 25 |  | 回损：20 db |
| 电源接口 | 输入电压：AC 220V / DC－48V |  | 中继口（FXO）：与交换机连接 |
|  | 功耗：≤17W |  | 振铃接收电压：35～150V |
| 尺寸 | 宽430mm×高44mm×深203mm |  | 振铃接收频率：17～60HZ |
| 工作环境 | 工作温度：0℃ ～ +50℃ |  | 用户口（FXS）与用户电话机连接 |
|  | 相对湿度：10 %～95 % |  | 振铃输出电压：110～150V |
|  | 大气压力：70～106 kpa |  | 振铃输出频率：22~28HZ |

## 设备典型应用

## 机械结构图

## 订货信息

| 序号 | 设备型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OP-4E1+4EHT+16Vo-A/D | 16路语音、4路以太网和4路E1上光纤传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 2 | OP-4E1+4EHT+32Vo-A/D | 32路语音、4路以太网和4路E1上光纤传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 3 | 2OP-4E1*4ETH*16Vo-A/D | 16路语音、4路以太网和4路E1上光纤传输，O/S口设备，AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 4 | 2OP-4E1*4ETH*32Vo-A/D | 32路语音、4路以太网和4路E1上光纤传输，O/S口设备，AC220V或DC-48V电源供电可选。 |