## E/OVo语音复用传输设备

## 产品概述

| E/OVo语音系列设备是一款基于PCM传输的语音复用设备。设备提供最多16/30路语音接口上E1或光上传输。 设备广泛应用在：煤矿、中小公司、高速公路、小区的多路电话接入和一些临时建筑工地等需要快速解决电话和数据业务需求，以及目前正在兴建的村村通电话接入工程等。 |  |
| --- | --- |

## 设备特点

- 高密度单板设计，提升系统可靠性能，具有易于安装调试，免维护，性能稳定的特点；

- 提供16/30路电话接口，采用传统PSTN普通话音，每路话音占用一个64K信道，不压缩，语音质量好；并可以提供极性翻转和来电显示功能，方便用户准确计费；

- 两种传输方式可以选：E1接口或光接口。

- 组网方式为点对点，支持FXO、FXS方式。解决了边缘客户的电话传输问题；

- 支持热线电话，即FXS设备对接使用；

- 19英寸1 U机壳设计，可以上标准机架；

## 设备技术参数

| 传输口 | 光口 | 端口数量：1 | 语音接口 | 接口类型：RJ45 每4路电话一个RJ45接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 端口类型：双/单纤、SC/FC可选 |  | 二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件) |
|  |  | 光波长：850nm/1310nm/1550nm可选 |  | 回损：20 db |
|  |  | 传输距离：20Km，40Km，60Km |  | 中继口（FXO）：与交换机连接 |
|  |  | 接收灵敏度：优于-36dBm |  | 振铃接收电压：35～150V |
|  | E1 | 接口数量：1 |  | 振铃接收频率：17～60HZ |
|  |  | 接口类型：75Ω（Q9）/120Ω（RJ45） |  | 用户口（FXS）与用户电话机连接 |
|  |  | 输入频偏：2048Kbps±50ppm |  | 振铃输出电压：110～150V |
|  |  | 码型：HDB3 |  | 振铃输出频率：22~28HZ |
| 尺寸 | 宽430mm×高44mm×深203mm | 工作环境 | 工作温度：0℃ ～ +50℃ |
| 电源接口 | 输入电压：AC 220V / DC－48V |  | 相对湿度：10 %～95 % |
|  | 功耗：≤16W |  | 大气压力：70～106 kpa |

## 设备典型应用

## 机械结构图

## 订货信息

| 序号 | 设备型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OP-16Vo-A/D | 16路语音上光纤传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 2 | OP-30Vo-A/D | 30路语音上光纤传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 3 | FE1-16Vo-A/D | 16路语音上E1传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |
| 4 | FE1-30Vo-A/D | 30路语音上E1传输，O/S口设备， AC220V或DC-48V电源供电可选。 |