## 4E1光端机系列

## 产品概述

| OT-4E1光端机系列设备是一款基于PDH技术的光纤传输设备。设备提供4路E1接口上和4路100M以太网上光传输。 广泛应用于各大运营商及行业用户的各种接入环境，如DDN、SDH及专用传输网等需要用光纤进行远程延伸的场合。 |  |
| --- | --- |

## 设备特点

- 4路E1通道，E1接口阻抗支持：120Ω阻抗或75Ω阻抗；

- 每路E1具备单独环回功能，便于用户进行线路检测；

- 提供4路100M线速以太网；

- 带WEB管理页面，可以远程设置；

- 设备支持AC220V或DC48V供电；

- 桌面式设计，小巧灵活。

## 设备技术参数

| 光接口 | 接口数量：1 |
| --- | --- |
|  | 接口类型：SC/FC收发双芯或收发单芯 |
|  | 传输距离：20Km，40Km，60Km |
|  | 接收灵敏度：优于-36dBm |
| 以太网接口 | 接口数量：4 |
|  | 接口类型：RJ45 |
|  | 速率：10M/100M自适应 |
| 尺寸 | 宽210mm×高44.5mm×深143mm |
| 电源接口 | 输入电压：AC 220V / DC－48V |
|  | 功耗：＜5W |
| E1接口 | 接口数量：4 |
|  | 接口类型： 75Ω（Q9）/120Ω（RJ45） |
|  | 输入频偏：2048Kbps±50ppm |
|  | 码型：HDB3 |
| 工作环境 | 工作温度：0℃ ～ +50℃ |
|  | 相对湿度：10 %～95 % |
|  | 大气压力：70～106 kpa |

## 设备典型应用

## 机械结构图

## 订货信息

| 序号 | 设备型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OT-4E1+4ETH-75Ω-A/D | 将4路E1（75Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SFP、单路光口请备注)上进行传输；带WEB网管，桌面，AC220V或DC-48V供电 |
| 2 | OT-4E1+4ETH-120Ω-A/D | 将4路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SFP、单路光口请备注)上进行传输；带WEB网管，桌面式，AC220V或DC-48V供电 |
| 3 | OT-4E1+4ETH-120Ω-B | 将4路E1（120Ω）+4路以太网（100M共享）复用到光纤（默认1*9FC,支持SFP、单路光口请备注)上进行传输；带WEB网管，裸板，AC220V或DC-48V供电 |