MRS4616/08系列新一代多E1汇聚型网桥

- 产品概述

| 该系列产品是继CS1200（E）的后续，为了形成完整的产品线而进行规划的小规模汇聚型网桥设备，它实现16路E1到2（4）路GE(FE)以太网的转换和业务汇聚，它同时支持多E1捆绑汇聚，具有8/16个VCG(或者31个虚拟通道：A系列产品具有)，最多支持8/16个方向，采用标准的GFP-F的封装方式，可以和CS1200、CS1200E以及其他C6000系列多E1网桥配合组网，形成了一条完成的了从局端到终端一系列以太网具有弹性带宽的E1网桥综合产品线。该系列设备支持WEB、SNMP和CLI等多种管理方式，可以广泛应用于运营商、专网等对带宽有弹性要求的用户。 |  |
| --- | --- |

- 产品特点：

- 中心端设备最多可汇聚16个方向的业务，每个方向支持多个E1捆绑

- MRS4646设备支持31个逻辑通道，每个通道支持n*64k

- 设备支持E1通道环回和劣化检测，并具有自动删除故障通道和恢复通道的功能

- 设备支持E1码型和环回测试，方便设备自身诊断

- 设备E1通道支持最大时延差220ms，并具有超容限告警功能

- 设备E1接口支持非平衡或平衡两种方式，同时拥有防静电和防浪涌设计，增加设备的可靠性

- 设备以太网具有通道隔离功能，支持E-Tree和E-LAN方式

- 设备支持HDLC/PPP-BCP/GFP-F协议封装、同时支持虚级联（VCAT）及链路容量调整规范（LCAS）

- 设备GE支持9k超长帧（FE支持2K byte长帧）、端口Trunk

- 设备支持IEEE 802.1q Tag VLAN、port VLAN和QinQ以及具有1K MAC地址表

- 设备具有广播风暴抑制和流控功能

- 设备具有E1告警统计和通道数据统计功能

- 设备支持SNMP/WEB/CLI等多种管理方式

- 设备支持软件在线升级，保证其工作在最佳状态

- 设备标准1U 19＂机械设计，电源配置灵活支持模块化双电源（双AC/双DC）热备

- 规格参数：

| 项目内容 | 参数类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 以太网部分 | 端口数量 | 2(GE， S系列产品) ，4（4TX/2TX+2FX ，A系列产品） |
|  | 端口类型 | 10/100/1000M电口 |
|  | 最大帧长 | 9k/2k bytes |
|  | MAC地址表 | 4k |
|  | 广播风暴抑制 | 支持 |
|  | 流控 | 支持 |
|  | 管理方式 | SNMP(V1/v2)，WEB，Console |
|  | VLAN | 802.1Q；Port VLAN； Q-in-Q |
|  |  | 16组 |
|  | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX, IEEE 802.3ab, 802.3z 1000Base-TX, 1000Base-FX IEEE802.3/802.3u |
| E1部分 | 端口数量 | MRS4608:8；MRS4616:16 |
|  | 接口阻抗 | 非平衡75Ω BNC；平衡120Ω RJ45 |
|  | 标称速率 | 2048Kbps±50ppm |
|  | 数字接口电气特性 | 符合ITU-T G.703 |
|  | 抖动转移特性 | 符合ITU-T G.823 |
|  | 输入抖动容限 | 符合ITU-T G.823 |
|  | 输出抖动 | 符合ITU-T G.823 |
|  | 电平 | ±2.37V±10%或±3.00V±10% |
|  | 编码格式 | HDB3 |
|  | 封装协议 | HDLC；GFP-F；PPP-BCP |
|  | VCAT和LCAS | 支持 |
|  | E1时延差 | 最大支持220ms |
|  | 环回和劣化检测 | 支持 |
|  | 码型测试 | 支持 |
|  | 环回测试 | 支持 |
| 机械部分 | 几何尺寸 | 430mm*220mm(203mm)*44mm |
|  | 外壳材质 | 金属1.00mm |
|  | 重量 | 2.7kg |
|  | 指示灯 | SYS,S2，S1，PWR,LOS(16只） |
| 电源部分 | 输入类型 | AC:110V/220V;DC:-48V |
|  | 功耗 | <15w |
| 环境部分 | 工作温度 | 0℃～+50℃ |
|  | 存储温度 | －40℃～+70℃ |
|  | 湿度 | 10 %～95 %（无冷凝） |

- 典型应用：

- 订购信息：

| 序号 | 产品型号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MRS4616A(S)-AA-RJ45 | 16路E1捆绑汇聚到4(2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双AC供电，E1接口为平衡120Ω RJ45接口 |
| 2 | MRS4616A(S)-DD-RJ45 | 16路E1捆绑汇聚到4(2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双DC-48供电，E1接口为平衡120Ω RJ45接口 |
| 3 | MRS4616A(S)-AA-BNC | 16路E1捆绑汇聚到4(2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双AC供电，E1接口为非平衡75Ω BNC接口 |
| 4 | MRS4616A(S)-DD-BNC | 16路E1捆绑汇聚到4(2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双DC-48供电，E1接口为非平衡75Ω BNC接口 |
| 5 | MRS4608A(S)-AA-RJ45 | 8路E1捆绑汇聚到4 (2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双AC供电，E1接口为平衡120Ω RJ45接口 |
| 6 | MRS4608A(S)-DD-RJ45 | 8路E1捆绑汇聚到4(2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双DC-48供电，E1接口为平衡120Ω RJ45接口 |
| 7 | MRS4608A(S)-AA-BNC | 8路E1捆绑汇聚到4 (2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双AC供电，E1接口为非平衡75Ω BNC接口 |
| 8 | MRS4608A(S)-DD-BNC | 8路E1捆绑汇聚到4 (2)路交换式以太网口的汇聚型多E1网桥，双DC-48供电，E1接口为非平衡75Ω BNC接口 |